Compoñentes dun circuíto eléctrico

Introdución

Para montar un circuíto eléctrico necesitamos os seguintes compoñentes básicos. Indica cal é a súa función e pon dous exemplos de cada:

Xerador ou acumulador

Medio condutor

Elementos receptores

Elementos de manobra ou de control

Elementos de protección

Xeradores e acumuladores

Indica a diferencia entre xeradores e acumuladores:

Debuxa o símbolo dunha pila e o símbolo dunha batería e indica sobre cada un cal é o polo positivo.

Por convenio, a corrente eléctrica vai dende o polo ________ ata o polo ________

Que é unha fonte de alimentación?

Unha fonte de alimentación pódenos dar distintos valores de voltaxe en corrente continua e corrente alterna. Debuxa os símbolos correspondentes:
a) corrente continua:	b) corrente alterna:

Os xeradores xeran electricidade por medio do fenómeno de:

Os xeradores eléctricos poden xerar corrente continua ou alterna. Indica que tipo de corrente xera cada un destes dispositivos:
a) alternador:

b) dínamo:

Debuxa o símbolo dunha célula fotovoltaica:

Medio condutor

Debuxa un cruce de cables con conexión e un cruce de cables sen conexión:

Aparte de cables, con que outros medios condutores podemos construír os nosos circuítos?

Receptores

Debuxa os símbolos dos seguintes elementos receptores:

Lámpada	Díodo LED	zoador	Motor	Resistencia	Altofalante

Un díodo LED ten polaridade. Indica sobre o símbolo e sobre a foto cal é o terminal positivo e cal é o negativo:

Indica o valor das seguintes resistencias coñecendo o seu código de cores:
Código de cores	Valor	tolerancia
vermello, vermello, negro, ouro
vermello, vermello, vermello, ouro
Vermello, vermello, laranxa, prata
Amarelo, violeta, vermello, marrón
Amarelo, marrón, marrón, prata
Amarelo, marrón, vermello, ouro
Verde, azul, negro
Marrón, negro, negro, ouro
Marrón, marrón, marrón, prata

Elementos de control

Debuxa os símbolos dos seguintes elementos de control:

Interruptor	Pulsador NA	Pulsador NC

Conmutador unipolar	Conmutador bipolar	Relé

Que elemento de control se utiliza neste circuíto?

Que tipo de pulsadores se utilizan nos seguintes circuítos?

1. Identifica as patillas do conmutador simple da figura escribindo A, B e C debaixo da correspondente:
2. Debuxa o esquema eléctrico que utilizarías para conectar e desconectar un motor eléctrico dende dous puntos distantes

Fíxate no seguinte conmutador dobre. Numera do 1 ao 6 cada unha das patillas do conmutador real a partir do símbolo.

Debuxa o esquema correspondente a un circuíto que inverta o sentido de xiro dun motor que utilice un conmutador dobre

Indica como se chama o elemento do debuxo, e indica cal é a patilla común (COM), a normalmente aberta (NO) e a normalmente pechada (NC)

Debuxa o esquema eléctrico dun circuíto inversor de xiro dun motor con parada automática mediante finais de carreira

Que é un relé?

Indica o nome de cada unha das partes dun relé:

Explica brevemente o funcionamento dun relé

Debuxa o esquema eléctrico dun circuíto no que accionando un interruptor conectado a unha pila de 6V (corrente continua) acendamos unha lámpada conectada a 200V de corrente alterna

Debuxa o esquema eléctrico do circuíto de enganche ou encravamento mediante un relé

Que función teñen os elementos de protección? Indica dous exemplos de estes compoñentes.

Actividades

Fai as actividades sobre compoñentes dun circuíto eléctrico e apunta aquí a túa puntuación: